_防災備蓄倉庫〔フジストツカー:FS-103型〕仕様書

日的

この仕様書は、災害時の応急対応等に使用する資機材、食料、生活必需品等を収容する防災備蓄倉庫についての仕様とする。

2     基本性能

・耐 水性、耐蝕性を有する気密性の高い構造とする。

・直 射日光等に長時間さらされても、収容品に影響を与えることのない断熱性を有する。

・一般地域の積雪に対し十分な強度を有する。

・ク レーンによる吊り上げ・ 吊り下げが、ベース部から可能な構造とする。

3     サイズ

| 型式 | 長さ | 幅 | 高さ | 面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FS-103 | 3000 (2890) | 2400 (2290) | 2370 (2170) | 7.2 (6.6) |

<長さ、幅、高さの単位はmm、( ) 内の数字は内寸法を示す。>

4     構造 (軸組)

・鋼 製のべ一 ス、及びパネルによる壁式構造とする。

・床フレーム100mmX50mmX3.2t

・根 太                            9 0mm X40mm X2.3t 亜鉛メツキ鋼板

・コ ーナー柱 見付け        50mmX50mm(角パイプ) X16t

外装

アルミ板厚0.8mm以上の波板加工( ヒ

とする。

チ75mm) のものでクリアアクリルラッカー塗装仕上げ

内装

・壁 および天井は化粧合板(厚さ4mm) とする。

・床 は耐水合板(厚さ12mm グレーシート貼り) とする。

屋根

・ア ルミ板(0.8mm) の1 枚張り仕上げとし、傾斜を設けること。

ドア

・アルミ製両開きフラッシュ扉とする。

断熱材

壁および天井部分に断熱材( 厚さ30mm) を入れること。

10     換   気

・300mm X300mmの自然換気口を2ケ所設ける。

・換 気口にはステンレス防虫網とアルミ製フードを付ける。

11     ソーラ一設備(オプション)

太陽光で発電および蓄電するソーラー 換気・ 照明システムを取付可。

12     表示および文字(オプション)

市章および文字の大きさ、位置、 色などは発注者の指示に従うものとする。

13     収納棚(オプション)

スチール製収納棚(H=1,800mm X D=450mm XW=l,500mm 天地4段) 他も取付可。

# Text boxes

°ッ

5

6

7

8

9