_防災備蓄倉庫〔フジストツカー:FS-106〕仕様書

目的

この仕様書は、災害時の応急対応等に使用する資機材、食料、生活必需品等を収容する防災備蓄倉庫についての仕様とする。

2     基本性能

・耐 水性、 耐蝕性を有する気密性の高い構造とする。

・直 射日光等に長時間さらされても、収容品に影響を与えることのない断熱性を有する。

・一般地域の積雪に対し十分な強度を有する。

・ク レーンによる吊り上げ・吊 り下げが、ベース部から可能な構造とする。

3     サイズ

| 型式 | 長さ | 幅 | 高さ | 面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FS-106 | 1500 (1390) | 2400 (2290) | 2370 (2170) | 3.6 (3.1) |

<長さ、幅、高さの単位はmm、( ) 内の数字は内寸法を示す。>

4     構造 (軸組)

・鋼 製のべ一 ス、及びパネルによる壁式構造とする。

・床 フレーム100mmX50mm X3.2t

・根 太                            9 0mm X40mm X2.3t 亜鉛メツキ鋼板

・コ ーナー柱 見付け        50mmX50mm(角パイプ) X16t

外装

アルミ板厚0.8mm以上の波板加工(ヒ

とする。

チ75mm)のものでクリアアクリルラッカー塗装仕上げ

内装

・壁 および天井は化粧合板(厚さ4mm) とする。

・床は耐水合板(厚さ12mm グレーシート貼り) とする。

屋根

・ア ルミ板(0.8mm) の1 枚張り仕上げとし、傾斜を設けること。

ドア

・ア ルミ製両開きフラッシュ扉とする。

断熱材

壁および天井部分に断熱材( 厚さ30mm) を入れること。

10     換   気

・300mm X300mmの自然換気口を2ケ所設ける。

・換 気口にはステンレス防虫網とアルミ製フードを付ける。

11     ソーラー設備(オプション)

太陽光で発電および蓄電するソーラ一換気・照明システムを取付可。

12     表示および文字(オプション)

市章および文字の大きさ、位置、色などは発注者の指示に従うものとする。

13     収納棚(オプション)

スチール製収納棚(H=1.800mm X D=450mm XW=1,500mm 天地4段) 他も取付可。

# Text boxes

°ッ

5

6

7

8

9