防災備蓄倉庫〔フジストッカー:FSII-66型〕仕様書

目的

この仕様書は、災害時の応急対応等に使用する資機材、食料、生活必需品等を収容する防災備蓄倉庫についての仕様とする。

2     基本性能

・耐 水性、 耐蝕性を有する気密性の高い構造とする。

・直 射日光等に長時間さらされても、収容品に影響を与えることのない断熱性を有する。

・一般地域の積雪に対し十分な強度を有する。

・ク レーンによる吊り上げ・ 吊り下げが、ベース部から可能な構造とする。

・倉庫同士のボルトのみでの連結が可能な構造とすること。

・床 耐荷重は、200kg/ ㎡以上とすること。

3     サイズ

| 型式 | 長さ | 幅 | 高さ | 面積 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS II-66 | 6640 (6540) | 2400 (2300) | 2500 (2296) | 15.9 (15.0) | 1500kg |

<長さ、幅、高さの単位はmm、( ) 内の数字は内寸法を示す。>

4     構造(軸組)

・鋼 製のフレーム、及び複数のパネルによる壁式構造とする。

・壁 パネルは躯体にボルトにて取り付け、 取り外しが可能な構造とする。

・床 フレーム125mm X50mm X4.5t

・根 太                                    9 0 mm X40mm X2.3t

・コーナー柱見付け        160mm(板曲げ形状) X2.3t

外装

アルミ板厚0.8mm以上の波板加工(ヒ

とする。

チ75mm)のものでクリアアクリルラッカー塗装仕上げ

内装

・壁 および天井は化粧合板(厚さ4mm) とする。

・床 は耐水べ=ヤ(厚さ12mmグレーシート貼り) とする。

屋根

・ア ルミ板(0.8mm) の1 枚張り仕上げとする。

ドア

・上下アルミパネル製両開扉とする。

断熱

壁および天井部分に断熱材( 厚さ30mm) を入れること。

10     換気

・300mm X300mmの自然換気口を2ケ所設ける。

・換 気口 にはステンレス防虫網とアルミ製フードを付ける。

11     ソーラー設備(オプション)

太陽光で発電および蓄電するソーラー換気・照明システムを取付可。

12     表示および文字(オプション)

市章および文字の大きさ、位置、 色などは発注者の指示に従うものとする。

13     収納棚(オプション)

スチール製収納棚(H=1,800mm X D=450mm XW=1,500mm 天地4段) 他も取付可。

# Text boxes

°ッ

5

6

7

8

9