防災備蓄倉庫〔フジストッカー: FS II-55型〕仕様書

目的

この仕様書は、災害時の応急対応等に使用する資機材、食料、生活必需品等を収容する防災備蓄倉庫についての仕様とする。

2     基本性能

・耐 水性、 耐蝕性を有する気密性の高い構造とする。

・直 射日光等に長時間さらされても、収容品に影響を与えることのない断熱性を有する。

・一般地域の積雪に対し十分な強度を有する。

・ク レーンによる吊り上げ・ 吊り下げが、ベース部から可能な構造とする。

・倉庫同士のボルトのみでの連結が可能な構造とすること。

・床 耐荷重は、200kg/ rr 以上とすること。

3     サイズ

| 型式 | 長さ | 幅 | 高さ | 面積 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS II-55 | 5580 (5480) | 2400 (2300) | 2500 (2296) | 13.4 (12.6) | 1100kg |

<長さ、幅、高さの単位はmm、( ) 内の数字は内寸法を示す。>

4     構造(軸組)

・鋼 製のフレーム、及び複数のパネルによる壁式構造とする。

・壁 パネルは躯体にボルトにて取り付け、 取り外しが可能な構造とする。

・床フレーム125mm X50mm X4.5t

・根太                                    9 0mm X 40mm X2.3t

・コーナー柱見付け        160mm(板曲げ形状) X2.3t

外装

アルミ板厚0.8mm以上の波板加工( ヒ

とする。

チ75mm) のものでクリアアクリルラッカー塗装仕上げ

内装

・壁 および天井は化粧合板(厚さ4mm) とする。

・床 は耐水ベニヤ(厚さ12mmグレーシート貼り) とする。

屋根

・ア ルミ板(0.8mm) の1 枚張り仕上げとする。

ドア

・上下アルミパネル製両開扉とする。

断熱

壁および天井部分に断熱材( 厚さ30mm) を入れること。

10     換気

・300mm X300mmの自然換気口を2ケ所設ける。

・換 気口にはステンレス防虫網とアルミ製フードを付ける。

11     ソーラ一設備(オプション)

太陽光で発電および蓄電するソー ラー 換気・照 明システムを取付可。

12     表示および文字(オプション)

市章および文字の大きさ、位置、色などは発注者の指示に従うものとする。

13      収納棚(オプション)

スチール製収納棚(H=1,800mm X D=450mm XW=1 ,500mm 天地4段) 他も取付可。

# Text boxes

°ッ

5

6

7

8

9