_防災備蓄倉庫〔フジストッカー:FSS-24型〕仕様書

目的

この仕様書は、災害時の応急対応等に使用する資機材、食料、生活必需品等を収容する防災備蓄倉庫についての仕様とする。

2     基本性能

・耐 水性、耐蝕性を有する気密性の高い構造とする。

・直 射日光等に長時間さらされても、収容品に影響を与えることのない断熱性を有する。

・一般地域の積雪に対し十分な強度を有する。

・ク レーンによる吊り上げ・ 吊り下げが、ベース部から可能な構造とする。

3     サイズ

| 型式 | 長さ | 幅 | 高さ | 面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FSS-24 | 2400 (2290) | 2400 (2290) | 2370 (2170) | 5.8 (5.2) |

<長さ、幅、高さの単位はmm、( ) 内の数宇は内寸法を示す。>

4      構造 (軸組)

・鋼 製のべ一 ス、及びパネルによる壁式構造とする。

・床フレーム100mm X50mmX3t  SUS304

・根太                            9 0mmX40mmX2.3t亜鉛メツキ鋼板

・コーナー柱見付け        50mmX50mmX0.5t SUS304

外装

ステンレス板(SUS304)厚0.5mm以上の波板加工( ヒ

仕上げとする。

チ75mm) のものでクリアアクリルラッカー塗装仕」

内装

・壁 および天井は化粧合板(厚さ4mm) とする。

・床 は耐水合板(厚さl2mm グレーシート貼り) とする。

屋根

・ス テンレス板(SUS304)厚0.5mm以上とし、傾斜を設けること。

板合わせ部分を曲げ加工後、立ち上がり部分にステンレスカバーを被せ、側面よりりベツト

止めとし、シーリング仕上げとする。

ドア

・扉 はステンレス製両開きフラッシュ扉とする。 ( ドア厚40mm 内外共板厚1 .0mm)

断熱材

壁および天井部分に断熱材(厚さ30mm) を入れること。

10     換   気

・300mm X300mmの自然換気口を2ケ所設ける。

・換 気口にはステンレス防虫網とステンレス製フードを付ける。

11     ソー ラ一設備(オプション)

太陽光で発電および蓄電するソーラ一換気・照明システムを取付可。

12     表示および文字(オプション)

市章および文字の大きさ、位置、色などは発注者の指示に従うものとする。

13     収納棚(オプション)

スチール製収納棚(H=l,800mm X D=450mm XW=1,500mm 天地4段) 他も取付可。

# Text boxes

°ッ

5

6

7

8

9