仕    様    書

| 品 名 | スチール製防災倉庫K P ハウス15タイプ |
| --- | --- |
| 組立寸法 | D2788 X W4588 X H2190 |

| 部材名称 | 仕 様 |
| --- | --- |
| 構造 | スチール製組立式パネルハウス |
| 総重量 | KP1510(320kg) ・KP1515 (41 2kg) ・KP1520(513k9) KP1525(605kg) ・KP1530(703kg) |
| 屋根パネル | 溶融亜鉛メツキ鋼板/焼付塗装t=0.6 |
| 屋根フレーム | 溶融亜鉛メツキ鋼板/焼付塗装t=0.8 |
| 壁パネル | 溶融亜鉛メツキ鋼板/焼付塗装 t=0. 6 |
| ドア枠 | 溶融亜鉛メツキ鋼板/焼付塗装t=0.8 |
| ドアパネル | 溶融亜鉛メツキ鋼板/焼付塗装t=0.6 |
| 土台フレーム | 溶融亜鉛メツキ鋼板/焼付塗装 t二1 . 6 |
| 床補強フレーム | 溶融亜鉛メツキ軽量形鋼 C-60 x30 x10 x1 . 6 |
|  | 溶接粋組み加工 (900 x1800) |
| 床板 | 合板(t1 2 ) |

| 部材名称 | オプション |
| --- | --- |
| 両引戸 | 溶融亜鉛メツキ鋼板/焼付塗装 t=0. 8 (上下粋1 . 6) |
| 棚板 | 溶融亜鉛メツキ鋼板/焼付塗装 t=0. 8 (ハット補強0. 6) |