仕   様   書

| 品 名 | 備蓄用簡易トイレGX-ABP(和式) |
| --- | --- |
| 組立寸法 | W850 x Di590 x H2505 (タンク含む) |
| 梱包箱寸法 (3 梱包) | A梱包2090 x150 x1110 BP梱包1600 x860 x495 H梱包870x780 x290 |

| 部材名称 | 仕 様 |
| --- | --- |
| 構 造 | 組立式中空パネル製トイレ |
| 総 重 量 | 105Kg(付属品含む) |
| 屋根・ 天井 | ポリエチレン製ダブルウォール | 1 |
| ° サイト'ハネル | ポリエチレン製ダブルウォールt=80mm | 2 |
| ° ハツクハネル | // | 1 |
| ° フロントハネル | // t = 4 0 m m | 1 |
| ° ト'アーハネル (両 面デザイン) | ポリエチレン製ダブルウォールt=30mm 表示付ドアロック左右開き可能・ 両面使用可能 | 1 |
| ° フロアハネル | ポリエチレン製ダブルウォールt=60mm | 1 |
| タンク | ポリエチレン製地上置タンク | 1 |
| 便 器 | 樹脂製和式大便器 | 1 |
| 組立ホ'ルト | ステンレス製M8アツプセツト式ボルトナット | 1セット |
| 付 属 品 | °ー°ー へハホルダー組立ボルトPPロープ プラスチツクペグ多機能棚コートフック 組立工具(スパナ・ ドライバー) 組立説明図 | 1セット |

組立特徴 : 付属する工具を使用し、成人二人で30分以内に組立が行えます