「ユニトイレ・ミニ」製品仕様

１．商品名：ユニトイレ・ミニ

２．規 格

寸法 使用時：460mm幅 425mm 奥行 430mm座面高       保管時：460mm幅 600mm 奥行 90mm高（厚さ）     重量 約2.6kg

材質 本体フレーム構造：アルミニウム合金 (表面アルマイト仕上げ)          便座、ふた：ポリプロピレン

バケツ：ナイロン製ネット

３．その他 仕様・特徴

①ワンタッチ折りたたみ式、部品・工具を一切必要としないため、緊急時にどなたでも容易に設置ができます。

②便座の高さを若干高めにすることで、足腰の弱い方、負傷者等、立ち上がる際の負担を軽減します。

③バケツをナイロン製ネットにすることで、汚物処理袋を被せずに使用してしまう誤使用を防ぎます。

④本体構造がアルミニウム合金フレームであるため、軽量であり、設置、収納が容易です。また、長期保管が可能です。

⑤水濡れ状態の場所でのご使用、本体の水洗いも可能のため、常に清潔に使用できます。

「ユニトイレ・安心」製品仕様

１．商品名：ユニトイレ・安心

２．規 格

寸法 使用時：530mm幅 470mm 奥行 670mm高   (座面高：400mm～500mm 5 段階調整)        保管時：530mm幅 780mm 奥行 180mm高

重量 約4kg

材質 本体フレーム構造：アルミニウム合金 (表面アルマイト仕上げ)          便座、ふた、肘掛カバー：ポリプロピレン

バケツ：ナイロン製ネット

３．その他 仕様・特徴

①肘掛・背もたれ付き(クッション付き)、耐荷重150kg 設計で安心・快適に利用できます。

又、5 段階の座面高調整が可能であり、高齢者、体の不自由な方でも安心して使用できます。

②便座、便座蓋が本体と一体折りたたみ式であり、部品、工具、ねじ類を一切必要としないため、どなたにも設置・収納が非常に容易です。

③本体構造がアルミニウム合金フレームであるため、軽量であり、設置、収納が容易です。また、長期保管が可能です。

④水濡れ状態の場所でのご使用、本体の水洗いも可能のため、常に清潔に使用できます。

⑤下水道、便槽に直結のマンホールに直接あるいはマンホール対応和式便器にかぶせての使用も可能です。

「ユニテントスーパー」製品仕様

１．商品名：ユニテントスーパー

２．規 格

寸法 使用時：1200mm 幅 1280mm 奥行 1990mm高       保管時：220mm直径 900mm 長さ

重量 約5kg

材質 本体フレーム構造：アルミニウム合金 (表面アルマイト仕上げ)          テント生地：防水ナイロン

付属 固定用ペグ4 本（固定用ロープはテント生地に縫込み）

３．その他 仕様・特徴

①組み立てに工具を必要とせず、パイプの約半数がゴムで連結しているため、設置・収納が非常に容易です。（組み立て時間約5 分）

②アルミニウム合金フレームのため、軽量であり、設置、収納が容易です。また、長期保管も可能です。

③テント下部約1/2 程度を遮光生地にし、また、天井を明るい色の生地にすることで、外部から影を見られず、内部も明るくご使用いただけます。

「ユニテントＤＸ」製品仕様

１．商品名：ユニテントＤＸ

２．規 格

寸法 使用時：1100mm 幅 1100mm 奥行 1920mm高        保管時：直径580mm 厚さ40mm

重量 約2kg

材質 テント部 ナイロン100％         フレーム ステンレス

付属 固定用ロープ4本、固定用ペグ8 本

３．その他 仕様・特徴

①設置・収納に工具を必要としないため、取り扱いが容易です。

②フレームにステンレスを採用しているため、グラスファイバー製フレームタイプと比較して風に強く、安心してご使用できます。

③軽量かつコンパクトに収納できるため、保管に場所もとらず持ち運びにも最適です。