ポンプ仕 様  書

| ポンプ名称 | 底水用水中ポンプ |
| --- | --- |
| ポンプ型式 | H S-5 0 0 L N (残水1mm) |

| ポ ン プ 仕 様 | ポンプ口径 モーター出力 相・ 電圧 乾燥重量 最大吐出量 最高全揚程 | 25 mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 500W |
|  |  | 単相 10 OV |
|  |  | 9. 5 Kg(ポンプ本体重量) |
|  |  | 11 0' /min |
|  |  | 11M |
| 構 造 材 質 | 羽根車 ケーシング メカニカルシール 軸受け 内部構造 キヤブタイヤケーブル | 合成ゴム(セミオープン式) |
|  |  | 合成ゴム |
|  |  | ダブルメカニカルシール式 (S i c x S i c) |
|  |  | 密封玉軸受 |
|  |  | 逆止弁ポンプ内蔵型 |
|  |  | VCT 5M |
| 寸 法 | 高さ (底→持手) 直径 | 348 run |
|  |  | 195 mm |
| 付 属 |  | ワンタツチカムロツク接続 (ポンプ・ ホースに接続済) |
|  |  | 吐出しサニーホース2 0 M x1本 |
|  |  | ワイヤーホースバンド l個 (ホース接続済) |